Стальные трубопроводы с заводской ППУ теплогидроизоляцией

Номенклатура

продукции выпускаемой

ООО «Первоуральский Завод Изоляции Труб»

Екатеринбург 2012

Теплогидроизолированная труба.

| d, мм | ПЭ | ОЦ |
| --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Тип 2 |  |
|  | D,мм | m, кг | D,мм | m, кг | D,мм | m, кг |
| 57×3,5 | 125×3,0 | 6,70 | 140×3,0 | 7,26 | 140×0,7 | 8,73 |
| 76×3,5 | 140×3,0 | 8,75 | 160×3,0 | 9,54 | 160×0,7 | 11,03 |
| 89×3,5 | 160×3,0 | 10,53 | 180×3,0 | 11,50 | 180×0,7 | 12,89 |
| 108×4,0 | 180×3,0 | 14,16 | 200×3,2 | 14,72 | 200×0,7 | 16,45 |
| 114×4,5 | 180×3,0 | 15,97 | 200×3,2 | 16,52 | 200×0,7 | 18,25 |
| 159×5,0 | 250×3,9 | 24,41 | 280×4,4 | 26,21 | 280×0,7 | 28,54 |
| 219×6,0 | 315×4,9 | 39,73 | 355×5,6 | 42,83 | 355×0,7 | 44,32 |
| 273×7,0 | 400×6,3 | 59,30 | 450×7,0 | 64,16 | 450×0,7 | 66,02 |
| 325×7,0 | 450×7,0 | 71,33 | 500×7,8 | 76,49 | 500×0,7 | 77,48 |
| 426×7,0 | 560×8,8 | 95,95 | 630×9,8 | 105,58 | 630×0,7 | 102,85 |
| 530×7,0 | 710×11,1 | 130,07 | - | - | 710×1,0 | 124,16 |
| 630×8,0 | 800×12,5 | 170,78 | - | - | 800×1,0 | 160,40 |
| 720×8,0 | 900×14,0 | 199,42 | - | - | 900×1,0 | 184,05 |

Пример заказной спецификации стальной трубы наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (с системой ОДК):

Труба Ст 57×3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2001

Примечания:

- d – наружный диаметр стальной трубы; D – наружный диаметр оболочки;

m – масса элемента трубопровода.

- Далее по разделу, масса, в таблице просчитана за 1 п.м. (где не определена длина элемента).

- Далее по разделу l=150 мм для стальных труб (57÷273 мм;

l=250 мм для стальных труб d ≥ 325 мм.

- Далее по разделу толщина стенки стальной трубы уточняется при заказе.

- Далее по разделу, по желанию заказчика, ООО «Первоуральский завод изоляции труб» может выпускать детали и элементы трубопроводов в ТГИ с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции указывается наружный диаметр оболочки.

- Далее по разделу, при оформлении заказа без системы оперативного дистанционного контроля у каждого изделия в заказной спецификации указывается «без ОДК».

Пример заказной спецификации стальной трубы наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм с изоляцией (200 мм из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (без системы ОДК):

Без ОДК.Труба Ст. 57×3,5-200-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2001

ППУ отвод стандартный.

| d, мм | ПЭ | ОЦ |
| --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Тип 2 |  |
|  | D,мм | L, мм | m, кг | D,мм | L, мм | m, кг | D,мм | L, мм | m, кг |
| Угол отвода - 90° |
| 57×3,5 | 125×3,0 | 335 | 3,65 | 140×3,0 | 335 | 3,84 | 140×0,7 | 335 | 4,33 |
| 76×3,5 | 140×3,0 | 350 | 5,00 | 160×3,0 | 350 | 5,28 | 160×0,7 | 350 | 5,82 |
| 89×3,5 | 160×3,0 | 355 | 5,99 | 180×3,0 | 355 | 6,34 | 180×0,7 | 355 | 6,83 |
| 108×4,0 | 180×3,0 | 375 | 8,54 | 200×3,2 | 375 | 8,75 | 200×0,7 | 375 | 9,42 |
| 114×4,5 | 180×3,0 | 375 | 9,80 | 200×3,2 | 375 | 10,01 | 200×0,7 | 375 | 10,68 |
| 159×5,0 | 250×3,9 | 475 | 19,20 | 280×4,4 | 475 | 20,20 | 280×0,7 | 475 | 21,49 |
| 219×6,0 | 315×4,9 | 550 | 36,11 | 355×5,6 | 550 | 38,19 | 355×0,7 | 550 | 39,19 |
| 273×7,0 | 400×6,3 | 675 | 66,48 | 450×7,0 | 675 | 70,80 | 450×0,7 | 675 | 72,45 |
| 325×7,0 | 450×7,0 | 750 | 84,97 | 500×7,8 | 750 | 89,13 | 500×0,7 | 750 | 89,93 |
| 426×7,0 | 560×8,8 | 1000 | 155,33 | 630×9,8 | 1000 | 167,30 | 630×0,7 | 1000 | 163,90 |
| 530×7,0* | 710×11,1 | 900 | 186,27 | - | - | - | 710×1,0 | 900 | 179,85 |
| 630×8,0* | 800×12,5 | 1000 | 273,47 | - | - | - | 800×1,0 | 1000 | 260,58 |
| 720×8,0* | 900×14,0 | 1100 | 357,81 | - | - | - | 900×1,0 | 1100 | 335,65 |

Пример заказной спецификации отвода 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:

Отвод Ст. 57×3,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2001

Примечание:

- По отдельному заказу могут быть изготовлены отводы с любым углом;

- Далее по разделу, отводы со знаком * - сварные.

| d, мм | ПЭ | ОЦ |
| --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Тип 2 |  |
|  | D,мм | L, мм | m, кг | D,мм | L, мм | m, кг | D,мм | L, мм | m, кг |
| Угол отвода - 60° |
| 57×3,5 | 125×3,0 | 330 | 3,39 | 140×3,0 | 330 | 3,55 | 140×0,7 | 330 | 3,99 |
| 76×3,5 | 140×3,0 | 340 | 4,54 | 160×3,0 | 340 | 4,78 | 160×0,7 | 340 | 5,24 |
| 89×3,5 | 160×3,0 | 350 | 5,33 | 180×3,0 | 350 | 5,61 | 180×0,7 | 350 | 6,02 |
| 108×4,0 | 180×3,0 | 360 | 7,43 | 200×3,2 | 360 | 7,60 | 200×0,7 | 360 | 8,13 |
| 114×4,5 | 180×3,0 | 360 | 8,55 | 200×3,2 | 360 | 8,72 | 200×0,7 | 360 | 9,25 |
| 159×5,0 | 250×3,9 | 390 | 16,33 | 280×4,4 | 390 | 17,11 | 280×0,7 | 390 | 18,13 |
| 219×6,0 | 315×4,9 | 400 | 29,88 | 355×5,6 | 400 | 31,47 | 355×0,7 | 400 | 32,24 |
| 273×7,0 | 400×6,3 | 440 | 54,84 | 450×7,0 | 440 | 58,21 | 450×0,7 | 440 | 59,49 |
| 325×7,0 | 450×7,0 | 540 | 68,17 | 500×7,8 | 540 | 71,12 | 500×0,7 | 540 | 71,69 |
| 426×7,0 | 560×8,8 | 700 | 125,21 | 630×9,8 | 700 | 134,14 | 630×0,7 | 700 | 131,61 |
| 530×7,0* | 710×11,1 | 600 | 152,23 | - | - | - | 710×1,0 | 600 | 147,37 |
| 630×8,0* | 800×12,5 | 700 | 219,84 | - | - | - | 800×1,0 | 700 | 210,21 |
| 720×8,0* | 900×14,0 | 750 | 295,20 | - | - | - | 900×1,0 | 750 | 277,86 |
| Угол отвода - 45° |
| 57×3,5 | 125×3,0 | 330 | 3,25 | 140×3,0 | 330 | 3,41 | 140×0,7 | 330 | 3,82 |
| 76×3,5 | 140×3,0 | 310 | 4,31 | 160×3,0 | 310 | 4,53 | 160×0,7 | 310 | 4,95 |
| 89×3,5 | 160×3,0 | 330 | 5,00 | 180×3,0 | 330 | 5,25 | 180×0,7 | 330 | 5,62 |
| 108×4,0 | 180×3,0 | 340 | 6,87 | 200×3,2 | 340 | 7,02 | 200×0,7 | 340 | 7,48 |
| 114×4,5 | 180×3,0 | 340 | 7,92 | 200×3,2 | 340 | 8,07 | 200×0,7 | 340 | 8,53 |
| 159×5,0 | 250×3,9 | 380 | 14,89 | 280×4,4 | 380 | 15,57 | 280×0,7 | 380 | 16,45 |
| 219×6,0 | 315×4,9 | 410 | 26,76 | 355×5,6 | 410 | 28,11 | 355×0,7 | 410 | 28,76 |
| 273×7,0 | 400×6,3 | 440 | 49,02 | 450×7,0 | 440 | 51,91 | 450×0,7 | 440 | 53,02 |
| 325×7,0 | 450×7,0 | 550 | 59,78 | 500×7,8 | 550 | 62,11 | 500×0,7 | 550 | 62,56 |
| 426×7,0 | 560×8,8 | 600 | 110,14 | 630×9,8 | 600 | 117,57 | 630×0,7 | 600 | 115,46 |
| 530×7,0* | 710×11,1 | 600 | 135,21 | - | - | - | 710×1,0 | 600 | 131,12 |
| 630×8,0* | 800×12,5 | 650 | 193,03 | - | - | - | 800×1,0 | 650 | 185,03 |
| 720×8,0* | 900×14,0 | 700 | 263,89 | - | - | - | 900×1,0 | 700 | 248,96 |
| Угол отвода - 30° |
| 57×3,5 | 125×3,0 | 400 | 3,12 | 140×3,0 | 400 | 3,27 | 140×0,7 | 400 | 3,65 |
| 76×3,5 | 140×3,0 | 400 | 4,09 | 160×3,0 | 400 | 4,29 | 160×0,7 | 400 | 4,66 |
| 89×3,5 | 160×3,0 | 400 | 4,67 | 180×3,0 | 400 | 4,89 | 180×0,7 | 400 | 5,21 |
| 108×4,0 | 180×3,0 | 400 | 6,31 | 200×3,2 | 400 | 6,44 | 200×0,7 | 400 | 6,84 |
| 114×4,5 | 180×3,0 | 400 | 7,29 | 200×3,2 | 400 | 7,42 | 200×0,7 | 400 | 7,82 |
| 159×5,0 | 250×3,9 | 400 | 13,45 | 280×4,4 | 400 | 14,03 | 280×0,7 | 400 | 14,77 |
| 219×6,0 | 315×4,9 | 400 | 23,64 | 355×5,6 | 400 | 24,75 | 355×0,7 | 400 | 25,28 |
| 273×7,0 | 400×6,3 | 400 | 43,20 | 450×7,0 | 400 | 45,62 | 450×0,7 | 400 | 46,54 |
| 325×7,0 | 450×7,0 | 400 | 51,38 | 500×7,8 | 400 | 53,11 | 500×0,7 | 400 | 53,44 |
| 426×7,0 | 560×8,8 | 500 | 95,08 | 630×9,8 | 500 | 100,99 | 630×0,7 | 500 | 99,31 |
| 530×7,0* | 710×11,1 | 500 | 118,20 | - | - | - | 710×1,0 | 500 | 114,88 |
| 630×8,0* | 800×12,5 | 500 | 166,22 | - | - | - | 800×1,0 | 500 | 159,85 |
| 720×8,0* | 900×14,0 | 500 | 232,58 | - | - | - | 900×1,0 | 500 | 220,07 |

ППУ Z-образный элемент.

| d, мм | ПЭ | ОЦ | L, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Тип 2 |  |  |
|  | D,мм | m, кг | D,мм | m, кг | D,мм | m, кг |  |
| 57×3,5 | 125×3,0 | 5,91 | 140×3,0 | 6,29 | 140×0,7 | 7,28 | 335 |
| 76×3,5 | 140×3,0 | 8,13 | 160×3,0 | 8,69 | 160×0,7 | 9,75 | 350 |
| 89×3,5 | 160×3,0 | 9,76 | 180×3,0 | 10,46 | 180×0,7 | 11,45 | 355 |
| 108×4,0 | 180×3,0 | 14,00 | 200×3,2 | 14,43 | 200×0,7 | 15,76 | 375 |
| 114×4,5 | 180×3,0 | 15,96 | 200×3,2 | 16,38 | 200×0,7 | 17,72 | 375 |
| 159×5,0 | 250×3,9 | 32,71 | 280×4,4 | 34,70 | 280×0,7 | 37,28 | 475 |
| 219×6,0 | 315×4,9 | 62,77 | 355×5,6 | 66,93 | 355×0,7 | 68,93 | 550 |
| 273×7,0 | 400×6,3 | 119,18 | 450×7,0 | 127,82 | 450×0,7 | 131,13 | 675 |
| 325×7,0 | 450×7,0 | 142,50 | 500×7,8 | 150,82 | 500×0,7 | 152,42 | 750 |
| 426×7,0 | 560×8,8 | 274,50 | 630×9,8 | 6,29 | 630×0,7 | 291,64 | 1000 |
| 530×7,0* | 710×11,1 | 327,39 | - | - | 710×1,0 | 314,57 | 900 |
| 630×8,0* | 800×12,5 | 485,58 | - | - | 800×1,0 | 459,79 | 1000 |
| 720×8,0* | 900×14,0 | 645,38 | - | - | 900×1,0 | 601,05 | 1100 |

Пример заказной спецификации Z-образного элемента наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, высотой Н = 2000 мм:

Z-образный элемент Н=2000 Ст. 57×3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2001

ППУ тройник.

L1 = 300 + D / 2 (мм)     (d1 = 57 ÷ 273 мм);

L1 = 400 + D / 2 (мм)     (d1 = 325 ÷ 720 мм).

Т.изоляция тип 1

|  | d1, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | 114 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | D,мм | L, мм | D1,мм | 125 | 140 | 160 | 180 | 180 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 |
| 57 | 125 | 740 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 140 | 760 |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 160 | 780 |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 180 | 820 |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 180 | 820 |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 250 | 900 |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 315 | 980 |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 400 | 1050 |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
| 325 | 450 | 1320 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 426 | 560 | 1470 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 530 | 710 | 1600 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 630 | 800 | 1740 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 720 | 900 | 1900 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Т.изоляция тип 2

|  | d1, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | 114 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | D,мм | L, мм | D1,мм | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 280 | 355 | 450 | 500 | 630 |
| 57 | 140 | 740 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 160 | 760 |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 180 | 780 |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 200 | 820 |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 200 | 820 |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
| 159 | 280 | 900 |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 219 | 355 | 980 |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 273 | 450 | 1050 |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 325 | 500 | 1320 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 426 | 630 | 1470 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 530 | 710 | 1600 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 630 | 800 | 1740 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 720 | 900 | 1900 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Пример заказной спецификации тройника равнопроходного наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:

Тройник Ст. 108×4,0-108×4,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2001

ТГИ.ППУ элемент неподвижной опоры тип 3 для

надземной и канальной прокладки (ТГИ один

трубопровод).

| d | D,мм | L, кг | l3,мм | l5,мм | S, мм | Рмах, тн | Dсп, мм | m, кг | Типовое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 140 | 1115 | 340 | 80 | 15 | 2,0 | 159 | 17,17 | 313.ТС-007.020-1 |
| 76 | 160 | 1115 | 340 | 110 | 15 | 2,0 | 219 | 25,64 | 313.ТС-007.020-1 |
| 89 | 180 | 1120 | 340 | 110 | 20 | 3,0 | 219 | 27,64 | 313.ТС-007.020-1 |
| 108 | 200 | 1120 | 340 | 110 | 20 | 5,0 | 219 | 28,60 | 313.ТС-007.020-1 |
| 114 | 200 | 1120 | 340 | 110 | 20 | 5,0 | 219 | 28,93 | 313.ТС-007.020-1 |
| 159 | 280 | 1125 | 340 | 165 | 25 | 6,0 | 325 | 51,84 | 313.ТС-007.020-1 |
| 219 | 355 | 1125 | 340 | 190 | 25 | 16,0 | 377 | 63,93 | 313.ТС-007.020-1 |
| 273 | 450 | 1130 | 340 | 265 | 30 | 24,0 | 530 | 116,65 | 313.ТС-007.020-1 |
| 325 | 500 | 1330 | 340 | 265 | 30 | 30,0 | 530 | 120,83 | 313.ТС-007.020-1 |
| 426 | 630 | 1330 | 340 | 360 | 30 | 35,0 | 720 | 179,83 | 313.ТС-007.020-1 |
| 530 | 710 | 1640 | 680 | 410 | 40 | 45,0 | 820 | 310,63 | 313.ТС-007.020-1 |
| 630 | 800 | 1640 | 680 | 460 | 40 | 50,0 | 900 | 346,50 | 313.ТС-007.020-1 |
| 720 | 900 | 1650 | 680 | 510 | 50 | 65,0 | 1020 | 438,56 | 313.ТС-007.020-1 |

Пример заказной спецификации элемента неподвижной опоры тип 3 для надземной прокладки (76 мм (с системой ОДК):

Неподвижная опора тип 3  для надземной прокладки

Ст 76×3,5-219×15-160-ППУ-ОЦ 313.ТС-007.020-1

Примечание:

- Pmax – максимально допустимая нагрузка на элемент;

- 219×15 – диаметр и толщина опорного фланца,

160 – диаметр оболочки.

ТГИ.ППУ элемент неподвижной опоры тип 4 для

надземной и канальной прокладке при совместной

прокладке нескольких трубопроводов.

| D,мм | d/d1 | L, кг | l3,мм | l5,мм | S, мм | Рмах, тн | Dсп, мм | m, кг | Типовое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | Ст. трубы систем Т2, Т3, Т4, В диаметры согласно проекту | 1125 | 340 | 140 | 25 | 2,0 | 273 | Зависит от диаметра трубопроводов | 313.ТС-007.020-2 |
| 250 |  | 1125 | 340 | 140 | 25 | 2,0 | 273 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 280 |  | 1125 | 340 | 165 | 25 | 3,0 | 325 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 315 |  | 1125 | 340 | 190 | 25 | 5,0 | 377 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 355 |  | 1125 | 340 | 190 | 25 | 5,0 | 377 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 400 |  | 1130 | 340 | 215 | 30 | 6,0 | 426 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 450 |  | 1130 | 340 | 265 | 30 | 16,0 | 530 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 500 |  | 1130 | 340 | 265 | 30 | 24,0 | 530 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 560 |  | 1140 | 340 | 315 | 40 | 30,0 | 630 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 630 |  | 1140 | 340 | 360 | 40 | 35,0 | 720 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 710 |  | 1640 | 680 | 410 | 40 | 45,0 | 820 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 800 |  | 1640 | 680 | 460 | 40 | 45,0 | 920 |  | 313.ТС-007.020-2 |
| 900 |  | 1650 | 680 | 510 | 50 | 50,0 | 1020 |  | 313.ТС-007.020-2 |

Пример заказной спецификации элемента неподвижной опоры тип 4 для надземной прокладки при совместой прокладке двух труб (57 мм (с системой ОДК):

Неподвижная опора тип 4  для надземной прокладки

Ст (57+57)-273×25-225-ППУ-ОЦ 313.ТС-007.020-2

Примечание:

- Pmax – максимально допустимая нагрузка на элемент;

- 273×25 – диаметр и толщина опорного фланца,

225 – диаметр оболочки.

ТГИ.ППУ сильфонное компенсационное устройство.

| d | ПЭ | ОЦ | L, мм | ±λ, мм | Жесткость осевого хода, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Тип 2 |  |  |  |  |  |
|  | D,мм | m, кг | D,мм | m, кг | D,мм | m, кг |  |  |  |  |
| 57 | 125 | 50,81 | 140 | 64,35 | 140 | 65,76 | 1259 | 35 | 291 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 76 | 140 | 64,27 | 160 | 67,03 | 160 | 68,46 | 1259 | 35 | 291 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 89 | 160 | 68,42 | 180 | 78,36 | 180 | 79,70 | 1269 | 35 | 403 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 108 | 180 | 84,10 | 200 | 100,65 | 200 | 102,36 | 1290 | 40 | 535 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 114 | 180 | 86,46 | 200 | 103,00 | 200 | 104,71 | 1290 | 40 | 535 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 159 | 250 | 139,01 | 280 | 152,88 | 280 | 155,29 | 1337 | 50 | 218 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 219 | 315 | 230,66 | 355 | 258,27 | 355 | 260,00 | 1463 | 70 | 333 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 273 | 400 | 359,17 | 450 | 390,55 | 450 | 392,99 | 1712 | 80 | 262 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 325 | 450 | 446,04 | 500 | 492,06 | 500 | 493,41 | 1761 | 90 | 237 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 426 | 560 | 600,99 | 630 | 673,64 | 630 | 669,77 | 1818 | 95 | 434 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 530 | 710 | 880,67 | - | - | 710 | 872,15 | 1842 | 100 | 540 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 630 | 800 | 1103,57 | - | - | 800 | 1088,47 | 1855 | 100 | 551 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |
| 720 | 900 | 1289,94 | - | - | 900 | 1267,23 | 1878 | 105 | 635 | ТУ 3695-003-34359408-2004 |

Пример заказной спецификации сильфонного компенсационного устройства – СКУ с условным давлением 16 кг/см2, северного универсального исполнения, с компенсирующей способностью λ=40 мм, труба Ст. (114 мм, в полиэтиленовой оболочке тип 2:

Компенсатор сильфонный СКУ-16-С-У-40 по ТУ 3695-003-34359408-2004

Ст 114-2-ППУ-ПЭ

Примечание:

- 16 (25) условное давление кг/см2;

- У – универсальное исполнение (устанавливается в любом месте трубопровода);

- С – северное исполнение.

Схемы расположения труб спутников в отводе.

Схемы расположения труб спутников в тройнике.

Элемент щитовой неподвижной опоры тип 1 с одним

опорным фланцем, с усиленной ТГИ.ППУ и с устройством

Skin-эффекта.

| d, мм | D,мм | L, мм | Н, мм | Pmax | S, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57×3,5 | 250 | 1500 | 360 | 7,5 | 15 | 43,40 |
| 76×3,5 | 280 | 1500 | 390 | 7,5 | 15 | 50,48 |
| 89×3,5 | 280 | 1500 | 390 | 7,5 | 15 | 51,80 |
| 108×4,0 | 315 | 1500 | 430 | 7,5 | 20 | 67,34 |
| 114×4,5 | 315 | 1500 | 430 | 7,5 | 20 | 69,89 |
| 159×5,0 | 355 | 1500 | 470 | 7,5 | 25 | 92,29 |
| 219×6,0 | 450 | 1500 | 580 | 12,5 | 25 | 134,68 |
| 273×7,0 | 500 | 1500 | 630 | 12,5 | 30 | 175,28 |
| 325×7,0 | 560 | 1500 | 710 | 12,5 | 40 | 232,23 |
| 426×7,0 | 630 | 1500 | 760 | 12,5 | 40 | 261,99 |
| 530×7,0 | 800 | 2000 | 930 | 25,0 | 50 | 455,00 |
| 630×8,0 | 900 | 2000 | 1040 | 25,0 | 50 | 561,65 |
| 720×8,0 | 1000 | 2000 | 1150 | 50,0 | 50 | 646,89 |

Пример заказной спецификации стальной элемента неподвижной опоры тип 1 наружным диаметром стальной трубы 159 мм, с двумя спутниками диаметром 25 мм, диаметр оцинкованной оболочки 355 мм с изоляцией из пенополиуретана:

Skin – Неподвижная опора тип 1  Ст (159×5,0+2(25×3,2)-470×25-280-ППУ-ОЦ 355

Примечание:

- Pmax – максимально допустимая нагрузка на элемент;

- 470×25 – диаметр и толщина опорного фланца

280 – диаметр оболочки.

ТГИ.ППУ элемент неподвижной опоры тип 5 для

надземной и канальной прокладки с устройством

Skin-эффекта.

| d | D,мм | L, кг | l3,мм | l5,мм | S, мм | Рмах, тн | Dсп, мм | m, кг | Типовое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 250 | 1125 | 340 | 140 | 25 | 2,0 | 273 | 47,35 | 313.ТС-007.020-1 |
| 76 | 280 | 1125 | 340 | 165 | 25 | 3,0 | 325 | 58,02 | 313.ТС-007.020-1 |
| 89 | 280 | 1125 | 340 | 165 | 25 | 3,0 | 325 | 58,83 | 313.ТС-007.020-1 |
| 108 | 315 | 1125 | 340 | 190 | 25 | 5,0 | 377 | 71,73 | 313.ТС-007.020-1 |
| 114 | 315 | 1125 | 340 | 190 | 25 | 5,0 | 377 | 73,55 | 313.ТС-007.020-1 |
| 159 | 355 | 1125 | 340 | 190 | 25 | 5,0 | 377 | 80,30 | 313.ТС-007.020-1 |
| 219 | 450 | 1130 | 340 | 265 | 30 | 16,0 | 530 | 138,72 | 313.ТС-007.020-1 |
| 273 | 500 | 1130 | 340 | 265 | 30 | 24,0 | 530 | 151,17 | 313.ТС-007.020-1 |
| 325 | 560 | 1130 | 340 | 315 | 30 | 30,0 | 630 | 186,66 | 313.ТС-007.020-1 |
| 426 | 630 | 1140 | 340 | 360 | 40 | 40,0 | 720 | 243,21 | 313.ТС-007.020-1 |
| 530 | 800 | 1140 | 680 | 460 | 40 | 40,0 | 920 | 437,93 | 313.ТС-007.020-1 |
| 630 | 900 | 1150 | 680 | 510 | 50 | 50,0 | 1020 | 553,56 | 313.ТС-007.020-1 |
| 720 | 1000 | 1150 | 680 | 560 | 50 | 50,0 | 1120 | 623,33 | 313.ТС-007.020-1 |

Пример заказной спецификации элемента неподвижной опоры тип 5 для надземной прокладки (76 мм с двумя спутниками (25 мм:

Skin Неподвижная опора тип 5  для надземной прокладки

Ст (76×3,5+2(25×3,5)-325×25-280-ППУ-ОЦ 313.ТС-007.020-1

Примечание:

- Pmax – максимально допустимая нагрузка на элемент;

- 325×25 – диаметр и толщина опорного фланца,

280 – диаметр оболочки;

- Масса рассчитана с учетом двух спутников Ду25.

Скользящая хомутовая опора для трубопроводов.

| Диаметр оболочки, мм | В, мм | S, мм | Масса, кг | Типовое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 120 | 3 | 4,40 | 313.ТС-007.010 |
| 140 | 140 | 3 | 4,75 | 313.ТС-007.010 |
| 160 | 160 | 3 | 5,13 | 313.ТС-007.010 |
| 180 | 180 | 3 | 5,50 | 313.ТС-007.010 |
| 200 | 180 | 3 | 5,58 | 313.ТС-007.010 |
| 250 | 180 | 3 | 5,76 | 313.ТС-007.010 |
| 280 | 250 | 4 | 9,24 | 313.ТС-007.010 |
| 315 | 280 | 4 | 10,01 | 313.ТС-007.010 |
| 355 | 280 | 4 | 10,21 | 313.ТС-007.010 |
| 400 | 280 | 4 | 10,43 | 313.ТС-007.010 |
| 450 | 380 | 6 | 19,03 | 313.ТС-007.010 |
| 500 | 380 | 6 | 19,40 | 313.ТС-007.010 |
| 560 | 380 | 6 | 19,85 | 313.ТС-007.010 |
| 630 | 500 | 6 | 23,98 | 313.ТС-007.010 |
| 710 | 500 | 6 | 24,57 | 313.ТС-007.010 |
| 800 | 500 | 6 | 25,24 | 313.ТС-007.010 |
| 900 | 500 | 8 | 34,64 | 313.ТС-007.010 |

Пример заказной спецификации скользящей хомутовой опоры для трубопровода с диаметром оболочки 250 мм:

Скользящая хомутовая опора Ст. D=250 мм 313.ТС-007.010

Теплоизоляционные скорлупы из пенополиуретана для теплоизоляции сварных соединений.

| d, мм | Тип 1 | Тип 2 | Усиленная | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D, мм | Масса, кг | D, мм | Масса, кг | D, мм | Масса, кг |  |
| 57 | 125 | 0,29 | 140 | 0,39 | 250 | 1,40 |  |
| 76 | 140 | 0,33 | 160 | 0,47 | 280 | 1,71 |  |
| 89 | 160 | 0,42 | 180 | 0,58 | 280 | 1,66 |  |
| 108 | 180 | 0,49 | 200 | 0,67 | 315 | 2,06 |  |
| 114 | 180 | 0,46 | 200 | 0,64 | 315 | 2,03 |  |
| 159 | 250 | 0,88 | 280 | 1,25 | 355 | 2,37 |  |
| 219 | 315 | 1,21 | 355 | 1,84 | 450 | 3,64 |  |
| 273 | 400 | 2,01 | 450 | 3,01 | 500 | 4,13 |  |
| 325 | 450 | 2,28 | 500 | 3,40 | 560 | 4,90 |  |
| 426 | 560 | 3,11 | 630 | 5,07 | 630 | 5,07 |  |
| 530 | 710 | 5,26 | - | - | 800 | 8,46 |  |
| 630 | 800 | 5,73 | - | - | 900 | 9,73 |  |
| 720 | 900 | 6,87 | - | - | 1000 | 11,34 |  |

Пример заказной спецификации теплоизоляционной скорлупы на трубопровод диаметром 108 мм по типу 2:

Скорлупа ППУ (108-(200

Примечание:

- d – внутренний диаметр скорлупы;

- D – наружный диаметр скорлупы;

- Длина скорлупы 750 мм.

Комплект материалов для заделки сварного соединения на трубопроводе в полиэтиленовой оболочке.

| Номер позиции | Наименование | Количество на один стык |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кожух стальной оцинкованный внутренний | 1 |
| 2. | Бандажная лента стальная оцинкованная | 4 |
| 3. | Заглушка отверстия | 1 |
| 4. | Лента термоусаживаемая | 1 |
| 5. | Фиксатор ленты | 1 |
| 6. | Винты саморезы | 10 |

Пример заказной спецификации комплекта для изоляции стыков трубопровода с диаметром полиэтиленовой оболочки 315 мм:

Комплект для изоляции сварных стыков Dоб=315-ППУ-ПЭ

Примечание: Деталь 1, 2, 3, 6 применяются при заливке стыка жидкими компонентами.

Комплект материалов для заделки сварного соединения на трубопроводе в оцинкованной оболочке.

| Номер позиции | Наименование | Количество на один стык |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кожух стальной оцинкованный внутренний | 1 |
| 2. | Бандажная лента стальная оцинкованная | 4 |
| 3. | Заглушка отверстия | 1 |
| 4. | Лента термоусаживаемая | 1 |
| 5. | Фиксатор ленты | 1 |
| 6. | Кожух защитный стальной оцинкованный наружный | 1 |
| 7. | Замок кожуха | 1 |
| 8. | Винты саморезы | 20 |

Пример заказной спецификации комплекта для изоляции стыков трубопровода с диаметром оцинкованной оболочки 250 мм:

Комплект для изоляции сварных стыков Dоб=250-ППУ-ОЦ

Примечание: Деталь 1, 2, 3 применяются при заливке стыка жидкими компонентами.

Компоненты ППУ для заливки сварного стыка.

| d, мм | Длина стыка, мм | Тип 1 | Тип 2 | Усиленная изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D, мм | ППУ - 345 | D, мм | ППУ - 345 | D, мм | ППУ - 345 |
|  |  |  | А, кг | Б, кг |  | А, кг | Б, кг |  | А, кг | Б, кг |
| 57 | 300 | 125 | 0,1 | 0,2 | 140 | 0,14 | 0,26 | 250 | 0,50 | 0,96 |
| 76 | 300 | 140 | 0,12 | 0,22 | 160 | 0,17 | 0,32 | 280 | 0,61 | 1,17 |
| 89 | 300 | 160 | 0,15 | 0,29 | 180 | 0,22 | 0,4 | 280 | 0,59 | 1,14 |
| 108 | 300 | 180 | 0,16 | 0,31 | 200 | 0,23 | 0,44 | 315 | 0,72 | 1,39 |
| 114 | 300 | 180 | 0,16 | 0,31 | 200 | 0,23 | 0,44 | 315 | 0,72 | 1,39 |
| 159 | 300 | 250 | 0,31 | 0,6 | 280 | 0,44 | 0,86 | 355 | 0,84 | 1,63 |
| 219 | 300 | 315 | 0,44 | 0,83 | 355 | 0,65 | 1,26 | 450 | 1,29 | 2,50 |
| 273 | 400 | 400 | 1,19 | 2,3 | 450 | 1,78 | 3,45 | 500 | 2,43 | 4,73 |
| 325 | 400 | 450 | 1,39 | 2,61 | 500 | 2,00 | 3,89 | 560 | 2,89 | 5,60 |
| 426 | 400 | 560 | 1,83 | 3,56 | 630 | 2,99 | 5,80 | 630 | 2,99 | 5,80 |
| 530 | 400 | 710 | 3,10 | 6,01 | - | - | - | 800 | 4,99 | 9,67 |
| 630 | 400 | 800 | 3,37 | 6,55 | - | - | - | 900 | 5,73 | 11,13 |
| 720 | 400 | 900 | 4,05 | 7,85 | - | - | - | 1000 | 6,68 | 12,98 |

Пример заказной спецификации:

Жидкие компоненты А____кг

Б____кг